## Slide 1: Solar Tracker System
Projeto Integrador em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores II
Discentes:
Diego Soares Brandão A97769
Henrique Nogueira Magalhães A94932
João Pedro Machado da Silva A95610
José Pedro Azevedo Leite A95247
Rui Pedro Azevedo Leite A956868
Tiago Leal Pereira A96008

## Slide 2
Sensores utilizados
Potenciómetro multivoltas;
LDRs;
DHT11;
Interruptores fim de curso;
Sensor de tensão;
Sensor de corrente.

## Slide 3
Sensor de Tensão
  Divisor resistivo;
  Resistências com alto valor óhmico.
Sensor de Corrente
  Resistência shunt;
  INA126P;
  LM741.

## Slide 4
Interface PV – ESS
  Aproveitando a energia produzida, foi desenvolvido um circuito de alimentação constituído por três módulos;
  Conversor de corrente contínua step-up;
  Conversor corrente continua step-down;
  Sistema de armazenamento de energia controlado.

## Slide 5
Interface PV – ESS
Conversor Boost
  Estabelecer uma tensão à saída dos painéis mais estável para reduzir perdas de produção;
  Permite implementação de um algoritmo MPPT;
  Entrada: 10 - 22.6V , 1.1 A (máx.)
  Saída: 24-33 V, 0.83 A (máx.)

## Slide 6
Interface PV – ESS
Conversor Buck
  Responsável por fazer a regulação da tensão;
  Suporta tensões de entrada até 38V;
  Suporta saídas de até 35V 5A;

## Slide 7
Interface PV – ESS
BMS, baterias e regulador de tensão
  BMS – Proteção de descargas das baterias de lítio;
  Baterias – Usadas para alimentação dos microcontroladores;
  7805 – Regular os 8.2V da bateria para 5V para os microcontroladores

## Slide 8
Controlo dos motores
Hardware
  Os LDRs estão ligados a um divisor resistivo de forma que a variação da resistência provoque uma variação na tensão;
  Ambos os motores são controlados por dois drivers DRV8255, que acionam o respetivo motor de acordo com o sinal PWM enviado pelo microcontrolador.

## Slide 9
Controlo dos motores
Software
  Após a aquisição dos valores dos LDRs é feita a comparação entre eles;
  A função é chamada duas vezes para dois conjuntos de LDRs diferentes;
  Em paralelo são verificados os estados dos sensores de fim de curso.

## Slide 10
MPPT
É um algoritmo muito utilizado quando se trata da otimização de extração de potência de um painel solar;
Este permite ajustar a tensão e a corrente fornecidas pelos painéis solares, para garantir que a máxima quantidade de energia é extraída;
Ao otimizar a operação no ponto de máxima potência maximiza a eficiência do sistema de energia solar.

## Slide 11
MPPT
De entre as diversas técnicas de implementação do MPPT, optou-se por utilizar a técnica de Perturbação e Observação (P&O);
Esta técnica tem por base a alteração dos tempos de comutação do interruptor analógico, para extrair mais ou menos tensão ou corrente.

## Slide 12
Broker mosquitto
Interligação entre um publisher e um subscriber;
Os intervenientes devem estar subscritos no mesmo tópico.

## Slide 13
Algoritmo desenvolvido
Ligação à rede Wi-Fi e ao broker;
Recebe os dados numa string por porta série;
Divide os dados e envia-os para os respetivos tópicos;

## Slide 14
Client (Node-Red)
Software programação visual simples;
Fácil utilização, intuitivo;
Permite a criação de dashboards;

## Slide 15
Agradecimentos: